Minerva One F / One G

Wielofunkcyjna maszyna do szycia

Instrukcja obsługi

| Ważnie: Przed rozpoczęciem szycia należy uważnie przeczytać instrukcje |
| --- |
|  | Uwaga: |
| Koło zamachowe należy obracać jedynie do siebie, w lewo, w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. Pokrętło wyboru ściegu należy obracać jedynie w lewo, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Obrót w prawo (zgodnie ze wskazówkami zegara) jest możliwy tylko z pozycji „1” obszywania dziurki na guziki. Pokrętłem wyboru ściegu nie wolno powtórzyć obrotu o 360°. |

|  | Ważne instrukcje bezpieczeństwa |
| --- | --- |

Eksploatacji elektrycznego urządzenia gospodarstwa domowego oznacza dokonywać zgodnie z niniejszą instrukcją oraz podstawowymi zasadami bezpieczeństwa.

ZAGROŻENIE! Aby wykluczyć porażenie prądem, pożar lub obrażenia fizyczne:

- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru. Zawsze wyłączaj zasilanie maszyny do szycia po pracy i przed czyszczeniem.

- Zawsze wyłączaj maszynę przed wymianą żarówki.

- Nie używaj urządzenia jako zabawki. Zachowaj szczególną ostrożność, gdy dzieci znajdują się w pobliżu maszyny do szycia.

- Używać maszyny tylko zgodnie z instrukcjami producenta.

- Używaj akcesoriów zalecanych przez producenta i wymienionych w tej instrukcji.

- Nie włączaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, upadło, zostało uszkodzone lub jeżeli uległo zawilgoceniu.

- W przypadku uwag i zastrzeżeń co do prawidłowości pracy maszyny należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem w celu sprawdzenia i ewentualnej naprawy.

- Nie używaj urządzenia, jeśli otwory wentylacyjne są zasłonięte. Należy regularnie kontrolować i czyść otwory wentylacyjne.

- Zwróć uwagę, aby do maszyny nie dostały się jakiekolwiek niepożądane przedmioty i elementy.

- Maszyny nie wolno używać na zewnątrz. Maszyna nie powinna znajdować się w środowisku, w którym rozpylane są aerozole i inne substancje chemiczne.

- Po zakończeniu pracy najpierw ustaw wyłącznik w pozycji "0", a następnie odłącz wtyczkę zasilania.

- Nigdy nie ciągnij za przewód, chwytaj za wtyczkę.

- Nie dotykaj ruchomych części. Zachowaj szczególną ostrożność podczas manipulowania w strefie działania igły.

- Zawsze używaj odpowiedniej płytki ściegowej. W przeciwnym razie igła może złamać się.

- Nie używaj wygiętych lub uszkodzonych igieł. Nie ciągnij tkaniny podczas szycia, gdyż może uszkodzić, a nawet złamać igłę.

- Wyłączaj maszynę do szycia ("0") za każdym razem przed jakąkolwiek regulacją, zmianą igły, montażem szpulki i bębenka, zmianą stopki oraz pracami konserwacyjnymi i serwisowymi.

- Zawsze wyłączaj maszynę podczas zdejmowania płytki transportera, smarowania i wszelkich regulacji wymienionych w instrukcji.

Zalecamy zachowanie oryginalnego opakowania (wraz z styropianowymi wytłoczkami). Jest ono niezbędne do bezpiecznego przechowywania oraz transportu np. do serwisu.

Zachowaj tą instrukcje.

Budowa i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

|  | Dzieci nie zawsze są świadome niebezpieczeństwa, jakie stwarza działające urządzenie elektryczne. Nie pozwalaj dzieciom korzystać z elektrycznych maszyn do szycia. |
| --- | --- |

Spis treści

Podłączanie maszyny do źródła zasilania.	5

Powierzchnia robocza	6

Dźwignia stopki dociskowej	6

Wymiana stopki dociskowej	8

Wymiana igły	9

Nawlekanie nici górnej	13

Zakładanie szpulki do bębenka	14

Nawlekanie nici dolnej	16

Naprężenie nici	17

Wybór ściegu	19

Szycie wstecz	20

Obcinanie nici	21

Szwy brzegowe (tzw overlock’owe)	22

Ścieg kryty	24

Ścieg dekoracyjny	25

Obszywanie dziurek na guziki	26

Demontaż urządzenia wahadłowego	29

Montaż urządzenia wahadłowego	30

Czyszczenie mechanizmu podawania tkaniny	30

Opis maszyny:

|  | Dżwignia szycia wstecz Wyłącznik zasilania Gniazdko maszyny Koło zamachowe Ogranicznik nawijacza szpulki Nawijacz szpulki Trzpień do nawijania szpulki Rączka Pokrętło regulacji długości ściegu Prowadnik nici górnej Naprężacz nici szpulki Podciągacz nici Pokrętło regulacji naprężenia nici Przednia osłona Powierzchnia robocza i pojemnik na akcesoria Pokrętło wyboru ściegu Nożyk do obcinania nici Dźwignia stopki dociskowej Uchwyt stopki dociskowej Płytka ściegowa Śruba mocująca uchwyt stopki Rozrusznik Wtyczka maszyny Gniazdko sieciowe Szpulka Rozpruwacz Stopka do obszywania dziurek Zestaw igieł Olejek Filc pod szpulkę Pokrowiec |
| --- | --- |

| Podłączanie maszyny do źródła zasilania. Uwaga: Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją. Przed podłączeniem do sieci upewnij się, że napięcie sieci wynosi 230/240V, 50 Hz. Upewnij się, że dłonie nie dotykają igły i stopki dociskowej oraz że nie naciskasz na rozrusznik nożny (22), który automatycznie uruchamia maszynę do szycia. Wyłącz przełącznik zasilania (pozycja Off) (2). Włożyć wtyczkę (23) do gniazda (3) maszyny. Włóż wtyczkę (24) do gniazdka elektrycznegо. Włącz przełącznik zasilania (2) (pozycja On), lampka zaświeci się automatycznie. |  |
| --- | --- |

| Krok 2 Powierzchnia robocza Stół roboczy (15) to dodatkowa powierzchnia do szycia, którą można łatwo odłączyć jak na rysuknku obok. Ten rodzaj szycia jest stosowany w pracy z trudnodostępnymi obszarami odzieży, takimi jak brzeg w spodniach lub rękawach. Aby odłączyć dodatkową powierzchnię roboczą należy chwyć jej krawędź i pociągnąć ją w lewo Aby ponownie ją zainstalować należy precyzyjnie przyłożyć ją do maszyny i wepchnąć w prawo (jak pokazano na rysuku obok), aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. Przechowywanie akcesoriów Akcesoria do szycia są wygodnie przechowywane w schowku w środku odłączanej cześci stołu roboczego (15). Krok 3 Dźwignia stopki dociskowej Dźwignia stopki dociskowej (18) podnosi i opuszcza stopkę |  |
| --- | --- |
| Krok 3 Zmiana kierunku szycia Uwagi: Jeśli igła nie znajduje się w tkaninie, można obracać koło ręczne przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (w swoim kierunku), aż igła przebije tkaninę. Nieprawidłowy kierunek obrotu koła zamachowego spowoduje zaklinowanie górnej i dolnej nici pod płytką ściegową. Obróć pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ustawić najwyższy znak do szycia. Zatrzymaj maszynę w punkcie, w którym chcesz zmienić kierunek, igła pozostaje w materiale. Podnieś stopkę dociskową i zwróć tkaninę zgodnie z nowym kierunkiem, używając igły jako punktu zwrotnego. Opuść stopkę dociskową i kontynuuj szycie w nowym kierunku. Krok 4 Szycie ściegiem zygzakowym Ustaw wskaźnik typu ściegu (16) w pozycji "". Ustaw regulator naprężenia nici (13) na 2-5. Regulator długości (9) można ustawić w zakresie od 1 do 4. Uwaga: Aby uzyskać wysokiej jakości ściegi zygzakowe, naprężenie górnej nici powinno być nieco słabsze niż przy ściegach prostych. |  |
| Krok 4 Wymiana stopki dociskowej Ważne: Podczas wymiany stopki dociskowej należy upewnić się, że przełącznik zasilania jest wyłączony. 25 Igła 26 Stopka dociskowa 27 Wycięcie 28 Pręcik na stopce dociskowej а: Odłączanie stopki Obróć kołem zamachowym (4) w swoją stronę, aby podnieść igłę (25) do najwyższej pozycji. Podnieś stopkę (26) używając dźwigni stopki dociskowej (18). Naciśnij uchwyt stopki (19), stopka (26) odłączy się. b: Montaż stopki Umieścić precyzyjnie stopkę dociskową (26) na płytce ściegowej (20) pod uchwytem stopki, pręcik stopki (28) musi być na jednym poziomie z wycięciem (27) uchwytu stopki. Opuścić uchwyt stopki, aby zamocować stopkę na miejscu. Uwagi: Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że stopka (26) jest dobrze zamocowana. Przed szyciem należy opuścić dźwignię stopki (18). |  |
| Krok 5 Wymiana igły Uwagi: Podczas wymiany igły upewnij się, że przełącznik zasilania (2) jest wyłączony ("0"). 25 Igła 29 Śruba mocująca igłę 30 Zacisk igły 31 Płaska strona а: Podnieś igłę (25) do najwyższej pozycji, obracając koło zamachowe (4) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do siebie i obniżając stopkę dociskową (26). Poluzuj śrubę mocującą igłę (29), przekręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wyjąć igłę (25) z zacisku (30). Włóż nową igłę do zacisku (30), płaska strona igły musi znajdować się z tyłu (31). Uwagi: Po włożeniu igły do zacisku (30), wepchnij ją do samego końca mocowania. Dokręć śrubę mocującą igłę, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara. b: Aby upewnić się, że igła nie jest zgięta, połóż ją płaską stroną na coś równego (np. płytkę ściegową lub szkło). Szczelina między igłą a płaską powierzchnią powinna być jednakowa na całej długości. Nigdy nie używaj krzywej ani tępej igły. Uwagi: Aby zapewnić staranne szycia igła powinna być zawsze prosta i ostra. |  |

| Krok 6 Tabela nici i igieł Uwaga: nigdy nie używaj zakrzywionej lub stępionej igły. Używaj tylko standardowych igieł. Rozmiar igły powinien odpowiadać rozmiarowi nici i razem powinny one odpowiadać rodzaju tkaniny i jej wagi. Przy normalnym szyciu górna nić w szpuli i dolna nić w szpulce powinny być takie same w typie i rozmiarze. Nigdy nie używaj zakrzywionej lub stępionej igły. Dla normalnego szycia lub dla szycia na materiale delikatnym użyj igły w rozmiarze 9-11. W przypadku grubej tkaniny należy użyć igły o rozmiarze 14-16. | Grubość tkaniny Rodzaj tkaniny Zalecane nici Rozmiar igły Cienka tkanina cienka bawełna, woal, jedwab, muślin, dzianiny bawełniane, trykoty, tkaniny poliestrowe, materiały na bluzki i sukienki. Cienkie bawełniane nici 80-10, lub poliestrowe 80-100. Nylonowe 80-100 Cienkie nici 50 9 (65) lub 11 (75) Średnia tkanina Bawełna, satyna, płótno żaglowe, podwójne dzianiny, cienka wełna. Nici bawełniane 60-80 Syntetyczne nici 50-80 Nici podstawowe 11 (65) lub 14 (90) | Nici bawełniane 50 14 (90) Gruba tkanina wełna, gruby brezent, kołdro, dżins, tkanina zasłonowa. Jedwabna nić 50 Nici bawełniane 40-50 Syntetyczna 40-50 Nici podstawowe 14 (95) lub 16 (100) Jedwabna nić 30 Nici bawełniane 30 16 (100) |
| --- | --- | --- |
| Krok 7 Pokrętło wyboru ściegu Przed wyborem ściegu upewnij się, że igła znajduje się w najwyższej pozycji górnej, poza tkaniną. Obróć wskaźnik wyboru ściegu (16) do potrzebnego symbolu. Uwagi: Uchwyt nie może powtórzyć obrotu o 360 °. Nie można kontynuować obracania wskaźnika typu ściegu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jednak możliwy jest ruch do tyłu, gdy wskaźnik znajduje się na znaku "1". Nie można kontynuować obracania pokrętła wyboru ściegu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jednakże odwrotny obrót jest możliwy, gdy pokrętło znajduje się na znaku " ". |  |

| Krok 8 Nawijanie szpulki а: Wyciągnąć koło zamachowe (4), aż do zatrzaśnięcia. Uwagi: Pociągnij koło zamachowe do końca, aż usłyszysz zatrzaśnięcie. b: Trzpień do szpulki (7) jest używany do zamocowania szpuli i podania nici do maszyny do szycia. Wyciągnij trzpień i nałóż na niego szpulkę z nicią. Po zakończeniu pracy wyjmij szpulkę i popchnij trzpień do środka. с: Umieścić szpulę nici na trzpień. Pociągnij nić z szpuli i owiń wokół prowadnika nici (10) i nawijacza szpulki (11). d: Przełóż nić przez jeden z otworów w szpulce (A) od wewnątrz do zewnątrz. Ręcznie wykonaj kilka obrotów nici zgodnie z ruchem wskazówek zegara wokół pustej szpulki. |  |
| --- | --- |

| Krok 9 е: Umieść szpulkę (А) na nawijaczu (6) i przesuń nawijacz w prawo do pozycji nawijania szpulki. f: Włącz zasilanie (2). Delikatnie naciśnij na rozrusznik nożny (22). Szpulka zatrzyma się po całkowitym nawijaniu. Po zakończeniu nawijania przywróć nawijarkę do pierwotnej pozycji, aby rozpocząć szycie. g: Wepchnij koło zamachowe (4), aż usłyszysz zatrzaśnięcie. Uwagi: Nie zapomnij wepchnąć koło zamachowe do swojej zwykłej pozycji. Ważne jest, aby usłyszeć kliknięcie. |  |
| --- | --- |

| Krok 9 Nawlekanie nici górnej Uwagi: Zalecane jest odłączenie zasilania podczas wykonanie tych operacji. 32 Obszar naprężenia 33 Uchwyt sprężyny montażu 34 Prowadnik nici 35 Igła а: Ustaw dźwignię podnoszenia do pozycji górnej, obracając koło zamachowe (4) do siebie. Podnieść stopkę dociskową. b: Przeciągnij nić z górnej szpuli przez prowadnik nici (10). с: Wyciągnij koniec nici i ostrożnie prowadź nić w dół i wokół uchwytu sprężyny montażowej (33). d: Delikatnie pociągnij za nitkę w górę i przez podciągacz (12) nici od lewej strony w prawo. е: Delikatnie pociągnij nić w dół i włóż ją w prowadnik nici (34). Następnie odciągnij od siebie nitkę. Pozostaw około 10 cm nici za igłą. f: Opuść stopkę dociskową (18), aby rozpocząć szycie. Uwaga: Postępuj ostrożnie zgodnie z wszystkimi krokami nawlekania nici, w przeciwnym razie maszyna może działać nieprawidłowo. Przed rozpoczęciem prac zawsze należy sprawdzać, czy prawidłowo zostały nawleczone nici. |  |
| --- | --- |

| Krok 10 Zakładanie szpulki do bębenka 35 Osłona bębenka 36 Bębenek 37 Zawiasowy zatrzask 38 Sprężyna naprężenia Uwaga Podczas wykonywania tej operacji wyłącz zasilanie (2). а: Zdejmij powierzchnię roboczą (15) z maszyny przesuwając ją w lewo. Otwórz osłonę (35) pociągając za uchwyt z lewej strony osłony. Podnieść igłę do pozycji górnej, obracając koło zamachowe do siebie. b: Aby zdjąć bębenek (36) ze szpulki, należy chwycić za zawiasowy zatrzask bębenka. с: Włóż szpulkę (A) do bębenka (36) tak, aby nić szpulki rozwijała się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. d: Poprowadź nić w szczelinę bębenka. e: Przeprowadzić nić pod sprężyną naprężenia (38) i dalej przez otwór. Uwagi: Pozostaw wyciągnięty koniec nici o długości około 10 cm (4 "). |  |
| --- | --- |

| Krok 11 Zakładanie dolnej szpulki do bębenka 35 Osłona bębenka 36 Bębenek 37 Zawiasowy zatrzask а: Podnieść igłę, obracając pokrętłem do siebie. Otwórz zasłonę bębenka (35). Trzymaj bębenek za zawiasowy zatrzask (37). Włóż bębenek do środku i zwolnij zatrzask. Uwagi: Wepchnij bębenek do końca, aż do kliknięcia. b: Upewnij się, że zatrzask wszedł do górnej części pokrywy chwytacza lub do gniazdka. |  |
| --- | --- |

| Krok 12 Nawlekanie nici dolnej 39 Nić igłowa 40 Dolna nić Uwagi: Upewnij się, że poprawnie wykonałeś wszystkie kroki opisane w punkcie 9. Obróć koło zamachowe w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. W przeciwnym razie nie będziesz w stanie wyciągnąć dolnej nici. а: Podnieść stopkę dociskową. Trzymając nić igłową (39) w lewej ręce, wykonaj pełny obrót koła zamachowego przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, w swoją stronę. b: Wyciągnij dolną nić (40), nić igłową do góry. с: Umieść obie nici (15 cm / 6 „) pod stopką i przesuń do tyłu. |  |
| --- | --- |

| Krok 13 Naprężenie nici Uwagi: Naprężenie dolnej nici jest regulowane fabrycznie i zwykle ponowna regulacja nie jest potrzebna. Poluzowanie naprężenia nici: а: Aby wyregulować naprężenie dolnej nici, wyjmij szpulkę z maszyny do szycia i przytrzymaj ją za nić. Potrząśnij nim raz lub dwa razy. Jeżeli naprężenie jest poprawne, nić rozwinie się na 2 do 5 cm. Jeżeli naprężenie nici jest bardzo mocne, nie rozwinie się ona. Jeżeli naprężenie jest słabe, nić rozwinie się więcej niż 5 cm. b: Aby wyregulować naprężenie nici obróć małą śrubę z boku bębenka jak na rysunku obok. Naprężenie nici górnej: с: Aby wyregulować naprężenie obróć pokrętło regulacji naprężenia nici (13). Naprężenie standardowe: «3-4». d: Aby zwiększyć naprężenie, ustaw pokrętło regulacji na wyższą wartość. е: Aby zmniejszyć naprężenie, ustaw pokrętło regulacji na mniejszą wartość. f: Normalne naprężenie nici |  |
| --- | --- |

| Krok 14 Przewodnik szwu Numer na płycie ściegowej (20) pokazuje odległość między środkowym położeniem igły a przewodnikiem szwu. Numery z przodu płytki ściegowej są w milimetrach, a numery, znajdujące się za nimi są w calach. |  |
| --- | --- |

| Krok 1 Wybór ściegu Uwagi: Pokrętło wyboru ściegu nie może powtórzyć obrotu o 360°. Pokrętło wyboru ściegu należy obracać jedynie w lewo, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Odwrotny obrót jest możliwy jedynie, gdy pokrętło znajduje się w pozycji "1" obszywania dziurek na guziki. W przeciwnym razie możesz uszkodzić maszynę i pokrętło wyboru ściegu. Nie można kontynuować obracania pokrętła wyboru ściegu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jednakże odwrotny obrót jest możliwy, gdy pokrętło znajduje się na znaku " ". Uwagi: Przed obrotem pokrętła wyboru ściegu upewnij się, że igła jest podniesiona nad płytką ściegową i nad tkaniną. Obróć koło zamachowe w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby wybrać znak kalibracji. а: Ustaw pokrętło wyboru ściegu (16) na pozycję "". b: Ustaw pokrętło regulacji naprężenia nici w pozycji 2-6. с: Pokrętło regulacji długości ściegu (9) można ustawić na 1-4. Podnieść stopkę dociskową (26) i wyrównaj materiał według prowadnika na płytce ściegowej. Wyciągnij nici igłową (39) i dolną do tyłu a następnie opuść stopkę dociskową (40). Delikatnie naciśnij rozrusznik nożny i rozpocznij szycie wzdłuż prowadnika. |  |
| --- | --- |

| Krok 2 Szycie wstecz Funkcja szycia wstecz służy do mocowania końców szwów, gdzie konieczne jest ich wzmocnienie. Na końcu szwu naciśnij dźwignię szycia wstecz (1) i lekko naciśnij na rozrusznik nożny. Wykonaj kilka przeszyć w przeciwnym kierunku. Opuść dźwignię szycia wstecz, maszyna ponownie będzie szyła do przodu. |  |
| --- | --- |

| Krok 5 Zakończenie szycia Uwagi Obróć koło zamachowe przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (w lewo, w swoją stronę), aby podnieść podciągacz nici do pozycji górnej. Nieprawidłowy kierunek obrotu koła zamachowego spowoduje zablokowanie górnej i dolnej nici pod płytą ściegową. Obróć koło zamachowe w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby maksymalnie podnieść igłę. Podnieś stopkę i odciągnij tkaninę od siebie. Krok 6 Obcinanie nici Trzymaj nici oboma rękami za stopką dociskową. Należy skierować nici do obcinacza nici (17), pociągnąć w dół i odciąć. |  |
| --- | --- |

| Uwagi Przed obrotem pokrętła wyboru ściegu upewnij się, że igła znajduje się nad płytką ściegową i tkaniną. W przeciwnym razie możesz zgiąć igłę. Obróć koło zamachowe przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (w swoją stronę), aby podnieść podciągacz nici do najwyższej pozycji. Nieprawidłowy kierunek obrotu koła zamachowego spowoduje zablokowanie górnej i dolnej nici pod płytą ściegową. Obróć koło zamachowe w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ustawić najwyższą wartość do szycia. Krok 1 Szwy brzegowe (tzw overlock’owe) Szwy brzegowe są używane do uszczelniania szwów lub wykańczania widocznych krawędzi. Wszystkie szwy brzegowe są używane dla szycia, wykańczania brzegów i widocznych szwów w jednej operacji. Ustaw pokrętło wyboru ściegu (16) na "". Ustaw pokrętło regulacji naprężenia nici (13) na 1-4. Podczas wykańczania krawędzi igła powinna przejść poza materiałem przy samej krawędzi tkaniny. Taki rodzaj ściegu jest stosowany do szycia cienkich dzianin, jersey. Podwójny ścieg brzegowy jest stosowany do szycia z cienką dzianiną, ręcznym dzianiem oraz szwów. Pokrętło długości ściegu (9) można ustawić pomiędzy 1-4. |  |
| --- | --- |

| Krok 1 (kontynuacja) Zygzak trójpunktowy Ustawić pokrętło wyboru ściegu (16) na «». Ustawić pokrętło regulacji naprężenia nici (13) na 1-4. Pokrętło regulacji długości ściegu (9) można ustawić pomiędzy 1-4. Używaj takiego typu ścieg do wykańczania kruchych pomarszczonych brzegów lub syntetycznego elastycznego materiału, takiego jak wiskoza. Należy odsunąć się od krawędzi tkaniny, а po wykonaniu szwu, wyciąć krawędź, jak pokazano na rysunku. Uwaga: Podczas przycinania nie uszkodź ściegu. |  |
| --- | --- |
| Uwagi Przed obrotem pokrętła wyboru ściegu upewnij się, że igła znajduje się nad płytką ściegową i tkaniną. W przeciwnym razie możesz zgiąć igłę. Obróć koło zamachowe przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (w swoją stronę), aby podnieść podciągacz nici do najwyższej pozycji. Nieprawidłowy kierunek obrotu koła zamachowego spowoduje zablokowanie górnej i dolnej nici pod płytą ściegową. Obróć koło zamachowe w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ustawić najwyższą wartość do szycia. Krok 3 Ścieg kryty Ustaw pokrętło wyboru ściegu (16) na «» lub «». Ustaw pokrętło regulacji naprężenia nici (13) na 1-4. Pokrętło regulacji długości ściegu (9) można ustawić pomiędzy 1-4. Pracując z niegrubym materiałem, można wykończyć kruche brzegi tkaniny zakładając ją i pozostawiając krawędź ok. 1 cm. Podczas szycia igła powinna łatwo przechodzić przez fałd tkaniny. Po zakończeniu szycia dociśnij materiał, aby ścieg kryty został widoczny na przedniej stronie wyrobu. |  |

| Krok 4 Ścieg dekoracyjny Ustawić pokrętło wyboru ściegu (16) nа «», «», «» lub «». Ustaw regulator naprężenia nici (13) na 6-8. Regulator długości ściegu (9) można ustawić w zakresie od 1 do 4. Wyregulować naprężenie nici tak, aby górna nić pojawiła się na lewej stronie tkaniny. Wykonaj ściegi testowe na oddzielnym kawałku tkaniny, aby uzyskać dobry wynik. Uwaga: Zaleca się przy szyciu cienkiego materiału użyć podszewki. |  |
| --- | --- |

| Uwaga Przed obrotem pokrętła wyboru ściegu upewnij się, że igła znajduje się nad płytką ściegową i tkaniną. W przeciwnym razie możesz zgiąć igłę. Obróć koło zamachowe przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (w swoją stronę), aby podnieść podciągacz nici do najwyższej pozycji. Nieprawidłowy kierunek obrotu koła zamachowego spowoduje zablokowanie górnej i dolnej nici pod płytą ściegową. Krok 5 Obszywanie dziurek na guziki Uwaga: Zalecane jest najpierw wykonać próbne obszywanie dziurki na oddzielnym kawałku tkaniny przed rozpoczęciem szycia. Przygotowanie do obszywania dziurki Zmierz średnicę guzika i dodaj do rozmiaru 0,3 сm (1/8 cala). Jeżeli guzik jest gruby, dodaj więcej do wartości średnicy. Zaznacz położenie i długość dziurki kredą na tkaninie. а: Podnieś stopkę dociskową i naciśnij na dźwignie uchwytu stopki (19), aby zdjąć stopkę dociskową (26). Przymocuj stopkę do obszywania dziurki (D). b: Połóż tkaninę tak, aby igła znajdowała się na oznaczeniach, które znajdują się dalej od ciebie. Przesuń stopkę do obszywania dziurek na guziki (D) w kierunku "do siebie", aż się zatrzyma. Opuść stopkę dociskową. Pokrętło regulacji długości można ustawić pomiędzу . |  |
| --- | --- |

| Krok 5 Uwagi Przed obrotem pokrętła wyboru ściegu upewnij się, że igła znajduje się nad płytką ściegową i tkaniną. W przeciwnym razie możesz zgiąć igłę. Obróć koło zamachowe przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (w swoją stronę), aby podnieść podciągacz nici do najwyższej pozycji. Nieprawidłowy kierunek obrotu koła zamachowego spowoduje do zablokowania górnej i dolnej nici pod płytą ściegową. Obszywanie dziurek na guziki Krok 1: с: Ustawić pokrętło wyboru ściegu na . Szyj na małych prędkościach, póki nie dojdziesz do końca oznaczenia. Podnieś igłę. Krok 2: d: Ustawić pokrętło wyboru ściegu na i wykonać 5-6 ściegów dla wzmacniania szwu. Po zakończeniu podnieść igłę. Krok 3: е: Ustawić pokrętło wyboru ściegu na i wykonaj obszywanie lewej strony dziurki, koniec której jest najdalszy od ciebie. Następnie podnieść igłę. Krok 4: f: Ustawić pokrętło wyboru ściegu na i wykonać 5-6 ściegów dla wzmacniania szwu. Po zakończeniu podnieść igłę i wyjąć tkaninę. Zakończenie obszywania dziurki: g: Przeciągnij nić górną pod dolną część wyrobu i następnie powiązać górne i dolne nici razem. Wykonaj cięcie w środku dziurki za pomocą rozpruwacza, nie uszkadzając ściegu. |  |
| --- | --- |

| Krok 5 Obszywanie dziurek na guziki Porady: h: Aby uzyskać lepszą jakość, nieco poluzuj górne naprężenie. Użyj podkładki do cienkiej lub elastycznej tkaniny. Zalecane jest wykorzystać szpilki na końcach dziurki, aby nie uszkodzić szwu rozpruwaczem. Zaleca się stosowanie sznurka do szycia na tkaninie, która rozciąga się lub na dzianinie. Ścieg zygzakowy jest wykonany nad sznurkiem. Linie na stopce można używać jako wskazówki podczas obszywania dużej ilości dziurek. | Obszywanie dziurki z użyciem sznurka |
| --- | --- |

| Uwaga Przed czyszczeniem, regulacją lub konserwacją należy wyłączyć zasilanie i odłączyć przewód zasilający. Podczas czyszczenia, regulacji i prac konserwacyjnych należy ściśle przestrzegać instrukcji. Demontaż urządzenia wahadłowego: 41 Uchwyt pierścienia chwytacza 42 Pierścień chwytacza 43 Chwytacz 44 Gniazdko chwytacza а: Podnieś igłę do góry i otwórz osłonę bębenka (35). b: Otwórz zawiasowy zatrzask (37) bębenka (36) i wyjmij go z maszyny do szycia. с: Otwórz uchwyt pierścienia chwytacza. d: Wyjmij pierścień chwytacza (42). е: Wyjmij chwytacz (43). f: Wyczyść gniazdo chwytacza (44) za pomocą szczoteczki i miękkiej, suchej szmatki. Smarowanie g: Przed ponownym złożeniem urządzenia wahadłowego należy kapnąć parę kropli jakościowego oleju (Е) do urządzenia wahadłowego. Uwaga: Używaj oleju oszczędnie, ponieważ nadmiar oleju będzie plamił tkaninę. |  |
| --- | --- |

| Krok 1 Montaż urządzenia wahadłowego: h: Chwyć zawiasowy zatrzask (43) po środku i powoli włóż do gniazdka. i: Ustaw pierścień chwytacza (42). Upewnij się, że dolny pin trafił do szczeliny. j: Przymocuj pierścień chwytacza, wkładając uchwyt na swoje miejsce (41). k: Włóż bębenek (36). Krok 2 Czyszczenie mechanizmu podawania tkaniny pod igłę maszyny do szycia. а: Zdjąć igłę i stopkę dociskową. Odkręcić śruby i wyjąć płytę ściegową (20). b: Oczyść zęby mechanizmu od kurzu i kłaczków. Umieść płytkę ściegową na swoim miejscu. |  |
| --- | --- |

| Krok 3 Uwaga Przed czyszczeniem wyłącz zasilanie i odłącz przewód zasilający. Podczas prac należy ściśle przestrzegać instrukcji. Smarowanie maszyny do szycia Kapnij kilka kropli oleju silnikowego wysokiej jakości (E) do miejsc oznaczonych strzałkami na rysunkach. а: Odłącz zasilanie. Wykręć śruby i zdejmij przednią pokrywę (14). b: Kapać olej w miejscach wskazanych przez strzałki. Jeśli maszyna jest często używana, smarowanie należy powtarzać dwa lub trzy razy na rok. Przed i po smarowaniu delikatnie wytrzyj nadmiar oleju szmatką. | Е |
| --- | --- |

| Usterka | Przyczyna | Naprawa |
| --- | --- | --- |
| Zrywanie nici górnej | Nieprawidłowo założona nitka. Zbyt silne naprężenie nici. Nitka jest za gruba w stosunku do igły. Igła jest nieprawidłowo włożona. Nitka jest owinięta wokół trzpienia. Uszkodzona igła. | Ponownie założyć nitke. Zmniejszyć naprężenie nici (zmniejsz numer pokrętła). Wziąć grubszą igłę. Prawidłowo założyć igłę (płaską stroną do tyłu). Zdjąć szpulkę i nawinąć nić na szpulkę. Wymienić igłę. |
| Zrywanie nici dolnej | Nieprawidłowo został założony bębenek. Nić dolna jest nieprawidłowo nawleczona. Zbyt mocne naprężenie nici dolnej. Bębenek jest zanieczyszczony. Szpulka jest uszkodzona i źle obraca się. | Wyjmij i ponownie załóż bębenek, należy nawlec nić ponownie. Ona musi łatwo ciągnąć się. Sprawdź szpulkę i bębenek. Poluzuj naprężenie nici dolnej. Wyczyść bębenek. Wymienić szpulkę. |
| Przepuszczone ściegi | 1. Nieprawidłowo założona igła. 2. Uszkodzona igła. 3. Nieprawidłowy rodzaj lub rozmiar igły. 4. Nieprawidłowo założona stopka. | 1. Wyjąć i ponownie założyć nitkę (płaską stroną do tyłu). 2. Założyć nową igłę. 3. Wybrać igłę odpowiednio do materiału i nici. 4. Sprawdzić i założyć odpowiednio. |
| Łamanie igły | Uszkodzona igła. Igła została założona nieprawidłowo. Śruba zacisku igły jest poluzowana. Zbyt mocne naprężenie nici górnej. Nieprawidłowy wybór igły dla tego rodzaju tkaniny. Pokrętło wyboru ściegu zostało obrócone, gdy igła znajdowała się w tkaninie. Stopka dociskowa nie odpowiada ściegu, który został wybrany. | Załóż nową igłę. Zainstaluj igłę prawidłowo.. Dokręć śrubę mocującą igłę. Poluzuj naprężenie nici górnej. Wybierz igłę odpowiednio do tkaniny i nici. Zawsze podnoś igłę przed stosowaniem pokrętła wyboru ściegu. Wybierz odpowiednią stopkę dociskową. |
| Marszczenie/ falowanie szwu | 1. Zbyt gruba igła w stosunku do materiału 2. Nieprawidłowa długość ściegu. 3. Zbyt duże naprężenie nici. | 1. Wybrać nić lepszej jakości. 2. Wyregulować długość ściegu prawidłowo. 3. Zmniejszyć naprężenie nici. |
| Ściegi tworzą pętli na lewej stronie materiału | 1. Maszyna została nieprawidłowo nawleczona. 2. Nieprawidłowo został założony bębenek. Nieprawidłowy wybór igły/tkaniny/nici. | 1. Sprawdź czy prawidłowo nawleczona maszyna. 2. Sprawdź bębenek. 3. Numer igły musi odpowiadać rodzaju tkaniny i numeru nici. 4. Wyreguluj naprężenie nici. |

| Usterka | Przyczyna | Naprawa |
| --- | --- | --- |
| Nierówne ściegi, nierównomierne podawanie materiału | 1. Niska jakość nici. 2. Źle założona nitka do bębenka. 3. Materiał jest naciągany podczas szycia. | 1. Wybierz nić lepszej jakości. 2. Załóż nić prawidłowo. 3. Nie ciągnąć materiału podczas szycia, maszyna sama będzie go podawać. |
| Głośna praca maszyny | 1. Maszyna wymaga smarowanie. 2. Nagromadzenie zanieczyszczeń lub oleju. 3. Użyto oleju o niskiej jakości. 4. Uszkodzona igła. | 1. Nasmarować maszynę. 2. Wyczyścić ząbki transportera i części detaliczne chwytacza. 3. Stosować olej o dobrej jakości. 4. Wymienić igłę. |
| Nić zatrzymuje się, maszyna nie pracuje | Nić zatrzymuje się w chwytaczu. Maszyna nie jest włączona. Rączka zatrzasku jest odłączona dla nawijania szpulki. | Zdjąć nić górna i wyjąć bębenek. Przesuwaj koło zamachowe w przód i w tył i usuń resztki nici. Włącz maszynę do sieci. Przekręć rączkę na sprzęgło. |
| Nierówne ściegi do obszywania dziurek na guziki | Długość ściegu nie odpowiada rodzaju tkaniny. Tkanina jest ciągnięta lub przytrzymana. | Wyreguluj długość ściegu. Nie podawaj tkaninę z użyciem siły. |

| Specyfikacja |
| --- |
| Model: Szybkość szycia: Numer igły: Moc: Wysokość stopki dociskowej: Rozmiar maszyny: Waga: Rozmiar w pakowaniu: | Minerva One F/ One G 650±50 ob./min. 14 70 W (silnik) + 1 W (żarówka) 5,5 mm 350 х 152 х 280 mm GW 6 kg/ NW 5 kg 405 х 210 х 335 mm |

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się  sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. Powyższe obowiązki ustawowe zostały wprowadzone w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W sprzęcie nie  znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

# Text boxes

Ważne - instrukcje bezpieczeństwa

Ważne! Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcje.

Krok 1

Off

On

Wtyczka

Normalna pozycja

Normalna pozycja

Górna pozycja

Górna pozycja

Znaki kalibracyjne

с: Należy wymienić igłę, gdy:

A. Igła jest zgięta

B. Końcówka igły jest zepsuta

C. Igła jest stępiona

d:

c:

b:

a:

g:

f:

e:

Pozycja górna

Zwykła pozycja

Zwykła pozycja

Pozycja górna

Nić dolna

Znaki kalibracyjne

Znaki kalibracyjne

Znaki kalibracyjne

Znaki kalibracyjne

Krok  3

Krok2